## Slide 1
風魅影TG

## Slide 2
風魅影TG是BitFenix諾瓦星系列的後續之作，經過全新的外觀設計。考量市場對散熱的需求加強了風魅影在這方面的能力，在性能、外觀以及擴充性方面取得了完美的平衡。 風魅影TG在外觀設計上延續了BitFenix長期以來一貫的簡約風格。 風魅影TG的設計核心是「簡潔」，在內部空間結構設計與簡約時尚的外觀設計都兼顧了這項核心。風魅影TG在設計方面增強了安裝的便利性，包含減噪材料(鋼化玻璃側板內側泡棉)以及可輕鬆拆卸的高密度網狀前面板和電源艙的設計。

## Slide 3
BitFenix風魅影TG是一款符合大眾的全新機箱，具有出色的氣流和優雅的外觀，能滿足大多數玩家的使用需求。 憑藉整潔的內部結構設計，優秀的氣流和良好的兼容性，在性能和外觀方面實現了極佳的平衡。風魅影TG的前面板使用了雙層濾網的設計，易於安裝和清理，能更好的過濾灰塵。
前面板大面積濾網
帶來優秀的散熱效果

## Slide 4
風魅影TG的左側板使用的是4mm高品質的鋼化玻璃 ，不僅提升了風魅影TG整體的質感，還能讓玩家盡情地展示自己的裝機風格。
透明灰色4mm鋼化玻璃側板

## Slide 5
風魅影TG配有完全遮蔽式的電源艙設計，並且擁有23mm的空間可用於理線，能讓玩家在理線時能更輕鬆的美化機箱內部。在擴充性方面，可安裝最多2個3.5吋的硬碟以及3個2.5吋硬碟在主板背板。在顯示卡的部分可安裝長度340mm以內的顯卡。
背部擁有23mm理線空間
和完美的硬碟擴充性

## Slide 6: 附贈多品牌 主板認證RGB風扇 Spectre RGB Fan
風魅影TG總共附贈2個風扇，其中後部為RGB 4Pin風扇，可支援ASUS AURA SYNC, MSI MISTIC LIGHT SYNC, GIGABYTE RGB Fusion 和 ASRock POLYCHROME RGB，若您的主板有支援以上的軟體，則可透過軟體同時控制主板/顯示卡/滑鼠/鍵盤/風扇/燈條。
4 pin +12V static RGB header

## Slide 7
Bitfenix深知溫度過高會對零件造成不良的影響，導致使用壽命減短，因此Bitfenix針對散熱這部分也非常重視。前面板的大面積濾網可安裝3 x 120mm的風扇也可支援360mm的水冷排，頂部的部分可安裝2 x 120mm的風扇以及240mm的水冷排，後方則可安裝1 x 120mm的風扇或是120mm的水冷排。
優秀的散熱能力
120mm ( radiator )
240mm or 280mm or 360mm
( radiator )

## Slide 8
風魅影TG使用最近流行的鐵網設計風格，使用了高密度網孔的濾網前面板，能使氣流最佳化並且有效的過濾灰塵，在上方和下方的濾網具有磁性可輕鬆拆卸。
上方濾網為磁吸式網狀濾網蓋板。整潔的內部結構設計不僅能確保氣流能順暢的流通，還可以將氣流集中到顯示卡上，有效的降低顯示卡溫度。在結構方面，風魅影TG配有電源艙的設計，玩家不僅能透過電源艙達到更好的理線效果，也能使風流更加集中在上半部，達到更好的散熱效果。
另外，機箱和鋼化玻璃側板之間的我們加入了泡綿軟墊，能確保鋼化玻璃在拆裝時能更加的安全，風扇的噪音也能大大的降低。
特殊設計
網狀濾網蓋板
NOVA MESH

## Slide 9
風魅影TG考量到市場上的CPU及GPU都有著不小的發熱量，因此如何增強散熱是我們著重的部分。風魅影TG的前面板共有2層濾網，一層為外部的金屬濾網，一層則是內部軟質的尼龍濾網，需要清理濾網時，只需卸下整片前面板清理即可。頂部濾網及底部的PSU濾網則是採用磁吸式的濾網設計，能讓玩家們輕鬆地拿下清理。
可輕易拆除清洗的防塵濾網設計

## Slide 10
風魅影 TG |  | 
Part no. |  | BFC-NVM-300-KKGSK-RP (Black)
 |  | BFC-NVM-300-WWGKW-RP (White)
材質 |  | 鋼¦塑料¦玻璃
產品尺寸(W x H x D) |  | 210mm x 460mm x 437mm
支援主機板類型 |  | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX up to 272mm
支援主機板E-ATX最大尺寸 |  | 305mm x 272mm
支援CPU散熱器高度 |  | 160mm
支援顯示卡長度 |  | 340mm
機箱背部 理線空間 |  | 23mm
5.25吋磁碟槽 |  | 0
3.5吋硬碟槽 |  | 2
2.5吋硬碟槽 |  | 3+2
風扇安裝位置 | 前方散熱 | 3 x 120mm or 2 x 140mm
 | 上方散熱 | 2 x 120mm
 | 後方散熱 | 1 x 120mm
內建風扇 | 前方 | 1 x 120mm Black Fan
 | 後方 | 1 x 120mm Static RGB Fan (+12V 4Pin RGB)
水冷支援 | 前方 | 240mm x 1/ 280mm x 1/ 360mm x 1 (Thickness up to 35mm/ width up to 141mm)
 | 上方 | 240mm x 1 (Thickness up to 27mm/ width up to 125mm)
 | 後方 | 120mm x 1
PCI-E 插槽 |  | 7
I/O 面板 |  | 2 x USB 3.0, Audio I/O
電源供應器 |  | ATX & Standard / up to 160mm
高密度網狀濾網設計
前方及頂部防塵濾網設計
磁吸式PSU防塵濾網
4mm鋼化玻璃側板
內附一顆黑色120mm風扇及一顆120mm RGB風扇(4pin+12V)
顯卡支援長度最高達340mm
雙USB 3.0 插槽